Schleppschaufel-Spezialist in der Kiesgewinnung

Mit dem neuen SENNEBOGEN 640 HD der aktuellen E-Serie setzt die Straubinger Hans Wolf GmbH & Co KG seit kurzem einen neuen 40 t Seilbagger für die Kiesgewinnung mit Schleppschaufelausrüstung erfolgreich ein. Die Maschine hat bereits nach kurzem Probebetrieb vollends überzeugt.

In Niederbayern und der Oberpfalz verfügt die Firmengruppe Hans Wolf aus Straubing über ein engmaschiges Netz an Kieswerken und Transportbetrieben. Vor allem Sand und Kies werden in dritter Generation aus den Böden entlang der Donau gewonnen. Seit Jahrzehnten hat sich dafür der Einsatz von Seilbaggern mit Schleppschaufeln bewährt. Derzeit entsteht im Landkreis Regensburg ein neues Kieswerk. Noch während die Sieb- und Sortieranlage im Aufbau ist, leistet dort ein SENNEBOGEN 640 HD Seilbagger der neuesten Generation die Vorarbeit.

Ausgestattet mit einen kraftvollen 186 kW CAT Dieselmotor schürft  Fahrer Karl Schwaiger mit dem 640 täglich rund 1500 m³ Kies aus bis zu 6 m Tiefe. Zwei 12 t Freifallwinden sorgen dabei für optimale Zugkraft des 2,5 yd³ Schürfkübels.  Dank des kraftvollen Drehantriebes und dem optimierten Fairlead sind somit schnelle Zykluszeiten möglich. Pro Stunde fördert Schwaiger durchschnittlich rund 150 m³ aus dem Boden und lobt die einfache Handhabung und hohe Leistungsfähigkeit des modernen Seilbaggers

Kompakte Abmessungen und moderne Technologie

Dank des teleskopierbarem Raupenfahrwerks steht der 40 t Seilbagger auf seinen 700 mm 3-Steg-Bodenplatten stabil und sicher. Kompakte Abmessungen und ein einfaches Ballastmontagesystem sparen darüber hinaus Zeit und Kosten beim Transport zwischen den Einsatzstellen. Für den Fahrer bietet die moderne Maxcab Komfortkabine ein ergonomisches Arbeitsumfeld. Zahlreiche Scheinwerfer und zusätzliche Umfeldkameras sorgen für komfortable Rundumsicht und ein Höchstmaß an Arbeitssicherheit. Das Diagnose- und Steuerungssystem SENCON unterstützt den Fahrer im täglichen Betrieb. Eine Schleppschaufel-Automatik und der kraftstoffsparende ECO- Mode sorgen für effizientes und angenehmes Arbeiten im täglichen Betrieb.

Bildunterschrift:

Der neue SENNEBOGEN 640 der E-Serie überzeugt beim der Firmengruppe Hans Wolf im Schleppschaufeleinsatz in der Kiesgewinnung.