Présentation : grue télescopique de 50 t de SENNEBOGEN

Dotée d'une capacité de charge de 50 tonnes et de la flèche Full-Power éprouvée, la nouvelle grue télescopique SENNEBOGEN 653 vient compléter la gamme de produits du fabricant de grues.  La grue Pick&Carry se distingue par une flexibilité maximale et sa simplicité de transport.

Riche d'une expérience de plus de 20 ans, SENNEBOGEN s'est établi avec succès sur le marché international des grues télescopiques sur pneus et sur chenilles. Partout dans le monde, les clients des secteurs de la construction et de la location de grues font confiance à la fiabilité des grues télescopiques SENNEBOGEN. Avec la gamme actuelle de produits d'une capacité de charge de 8 t à 120 t, SENNEBOGEN couvre aujourd'hui déjà un large champ d'applications, pour lesquels les grues télescopiques sur chenilles présentent de nombreux avantages pour les opérations de levage, de déplacement et de positionnement de charges lourdes. Modèle polyvalent par excellence, la nouvelle SENNEBOGEN 653 complètera la gamme de machines dans la construction d'immeubles et de ponts. La machine est équipée d'un puissant moteur Diesel de 129 kW conforme au niveau d'émission 4f et d'un maximum de deux treuils hydrauliques de 50 kN affichant des vitesses de déroulement jusqu'à 115 m/min.

Flexibilité maximale sur le chantier : la flèche Full-Power de SENNEBOGEN

La flèche télescopique de la SENNEBOGEN 653 se déploie en continu pour atteindre une portée de 30,4 m. Comme pour toutes les machines de la gamme, cette flèche est une version Full-Power. Ce système sans entretien, particulièrement robuste, permet un télescopage continu par adhérence. La longueur de la flèche souhaitée pour la machine peut être réglée en continu et rapidement grâce à un joystick. Une caractéristique qui permet d'économiser du temps et de travailler avec efficacité. Les grues télescopiques SENNEBOGEN offrent variabilité et rapidité de travail pour chaque longueur, plus particulièrement dans les opérations nécessitant d'alterner la longueur de la flèche. Avec la fléchette, la portée peut être étendue jusqu'à 43,4 m.

Grande zone de travail : variabilité assurée grâce au châssis sur pneus et sur chenilles

La grue télescopique 653 sur chenilles convient particulièrement à une utilisation sur les chantiers étendus. La machine se déplace, tout en restant variable, même à 100 % de sa charge. De plus, la grue télescopique convainc par son excellente manœuvrabilité, même sur les terrains difficilement praticables. Les opérations jusqu'à un maximum de 4 degrés d'inclinaison sont possibles. Le train de roulement télescopique sur chenilles permet de gagner ni plus ni moins de 3 m en largeur pour le transport et peut être déployé en intervention jusqu'à une largeur d'appui de 4,50 m. Les trains de roulement sur chenilles de 5,34 m de largeur équipés en option de tuiles pouvant atteindre 800 mm assurent une faible pression au sol et une stabilité maximale.

Confort de conduite maximal pour le conducteur et simplicité de maintenance

La cabine confort éprouvée Maxcab dotée d'une climatisation automatique et d'un siège à suspension pneumatique, offre au conducteur un environnement de travail agréable. De série, la cabine est inclinable de 15 degrés. En option, l'élévation hydraulique de la cabine et la caméra périphérique de série améliorent la visibilité de la zone de travail. En plus d'une représentation claire de tous les paramètres de service et d'une commande utilisateur simple et intuitive, le système de commande et de diagnostic SENCON de SENNEBOGEN permet un traitement facile et rapide des messages d'erreur. Ce système surveille également de manière sûre et confortable le limiteur de couple. Pour la maintenance et l'entretien quotidien, les points de maintenance et de graissage quotidien sont aisément et facilement accessibles.

SENNEBOGEN 653 série E – résumé

# Compact et puissant : capacités de charge maximales de 50 t, portée maximale 43,4 m

# Flèche Full-Power : flèche télescopique à plusieurs composants, par adhérence continue, exécution très solide, télescopage hydraulique continu grâce au joystick (aucun déplacement par étape d'1 vérin), longueur 30,4 m

# Polyvalence et flexibilité d'utilisation : mécanisme de roulement sur chenilles solide et télescopique à grande stabilité, déplacement avec charge de 100 %, travaux jusqu'à une position inclinée de 4°, également disponibles avec châssis sur pneus

# Transport facile – opérationnelle rapidement : largeur de transport de 3 m, système de montage automatisé simple, faible encombrement lors de l'utilisation

# Efficace : moteur Diesel Cummins puissant et économe de 129 kW, traitement de gaz d'échappement selon la norme Tier 4final

# Utilisation intuitive : système de commande et de diagnostic SENCON pour un guidage utilisateur clair et intuitif

Légende :

SENNEBOGEN sa gamme de produits avec la nouvelle grue télescopique de 50 t. La SENNEBOGEN 653 Série E- est équipée d'une flèche de 30,4 m et est disponible dans deux variantes de châssis.