SENNEBOGEN 818 — электроэкскаватор для экономии при перевалочных работах

Более 25 лет компания SENNEBOGEN лидирует в области инновационного производства экскаваторов с электроприводом. Помимо экономии эксплуатационных расходов до 50 % по сравнению с обычными дизельными двигателями электроэкскаваторы обеспечивают и другие преимущества относительно затрат и эффективности. На выставке bauma компания SENNEBOGEN представит один из вариантов из широкого модельного ряда — новый экскаватор SENNEBOGEN 818 с электродвигателем 90 кВт и кабельным барабаном, установленным на ходовой части.

Преимущества электрогидравлического привода можно перечислять долго, равно как и варианты реализации экскаваторов SENNEBOGEN. На каждую машину из текущего ассортимента по требованию клиента в заводских условиях можно установить электродвигатель. Преимущества электроэкскаватора очевидны. Он менее подвержен износу и соответственно реже нуждается в техническом обслуживании, чем экскаватор с дизельным двигателем. Кроме того, не нужно менять масло и фильтры. К тому же машины с электроприводами постоянно готовы к работе и могут работать круглые сутки, не нуждаясь в дозаправке. В конечном итоге электроэкскаваторы SENNEBOGEN не только более экономичны, но и экологически безопасны и не производят вредных выбросов. Кроме того, электрогидравлические приводные системы не создают вибраций и шума, существенно повышая таким образом уровень комфорта в работе водителя.

Компактный электроэкскаватор для работы в помещениях

В рамках выставки bauma компания SENNEBOGEN продемонстрирует самый компактный экскаватор — 818, который теперь тоже оснащен электроприводом. Он оборудован электродвигателем 90 кВт и колесной ходовой частью и потому отличается максимальной маневренностью в сочетании с преимуществами электрогидравлического привода. Для этого цилиндрический кабельный барабан был установлен непосредственно на ходовую часть. Благодаря такой конфигурации, включающей 10-метровую оснастку и грейфер-сортировщик, экскаватор 818 оптимально подходит для сортировочных и перевалочных работ внутри помещений. Компактные основные размеры машины — ширина всего 2,50 м и длина 4,36 м — обеспечивают дополнительные преимущества при работе в тесном пространстве. В любых областях применения, где требуется высокая скорость при выполнении операций, например при подаче сырья в установку или при загрузке грузового автомобиля в сфере переработки отходов и вторичного сырья или перевалки металлолома, проверенная временем одноцилиндровая система докажет свою эффективность и высочайшую степень надежности благодаря быстрой смене циклов.

Водителю обеспечен отличный обзор рабочей площадки из комфортабельной кабины Maxcab с плавной регулировкой высоты до 2,70 м. Несколько камер и подсветка по периметру позволят увидеть все происходящее на площадке, а в системе управления SENCON можно настроить все параметры машины.

Электроэкскаватор SENNEBOGEN — резюме

# Экономия и эффективность: экономия эксплуатационных и энергозатрат до 50 %

# Компактность и гибкость: компактные размеры, различные варианты электроприводов

# Маневренность для любой сферы применения: решения Powerpack для свободно движущейся техники, встроенные решения Powerpack для разнообразных вариантов применения

# Отсутствие выбросов: экологически чистая технология, незначительный уровень шума обеспечивает приятный рабочий микроклимат

# Постоянная готовность: работа без дозаправки, длительные интервалы сервисного и технического обслуживания