Экономия до 30 % энергии: экскаватор SENNEBOGEN 850 серии E для перевалки лома и портовых работ

Компания SENNEBOGEN представит на выставке bauma 2016 новый экскаватор 850 последней серии E для сложных задач по перевалке материала в порту, на площадке для сбора металлолома или в промышленных цехах. Новое поколение техники впечатляет своими характеристиками: оптимальная грузоподъемность 5,7 т, максимальный радиус действия до 21 м и экономия до 30 % топлива благодаря использованию инновационной системы рекуперации энергии Green Hybrid.

Экскаватор SENNEBOGEN 850 уже много лет эффективно выполняет задачи по перевалке материалов на площадках по сбору металлолома и в портах по всему миру. Новое поколение машин серии Е производства SENNEBOGEN — это экскаваторы, модифицированные коренным образом и оптимизированные в соответствии с возросшими требованиями клиентов. Новая модель SENNEBOGEN 850 оснащена мощным дизельным двигателем 224 кВт, который отвечает требованиям экологического стандарта Tier 4f, оборудована автоматическим устройством останова в режиме холостого хода и поддерживает режим энергоэффективности EcoMode. В качестве опции возможно исполнение с экологическим стандартом Tier 3a и с электродвигателем. Грузоподъемность 5,7 т и максимальная длина оснастки 21 м обеспечивают комфорт в работе в любых условиях — на площадке по сбору металлолома или при перевалке грузов в порту.

Премьера в SENNEBOGEN 850: система Green Hybrid

Ранее система рекуперации энергии Green Hybrid использовалась только в крупногабаритных моделях, но теперь на выставке bauma компания SENNEBOGEN продемонстрирует ее возможности и в модели 850. Принцип действия оправдал ожидания, и подтверждением тому служат первые отклики клиентов со всего мира. Расположенный на стреле по центру между двумя подъемными цилиндрами цилиндр для рекуперации энергии компенсирует массу стрелы и тем самым существенно снижает затраты энергии до 30 %. Этот дополнительный гидравлический цилиндр при опускании стрелы накапливает энергию в пневмоцилиндрах, расположенных в задней части машины. Затем сохраненная энергия вновь используется при следующем подъеме. Принцип действия системы можно сравнить с пружиной, которая сжимается, а затем отдает энергию при разжатии.

Максимальный комфорт и отличный обзор для водителя

В новом экскаваторе SENNEBOGEN 850 обустроено комфортабельное рабочее место оператора, с которого открывается хороший обзор. Кабина Maxcab оснащена стандартным устройством для подъема. Она плавно поднимается на высоту до 3,0 м и выдвигается вперед до 2,6 м.

SENNEBOGEN 850 серии E — резюме

# Экскаватор SENNEBOGEN 850 новой серии E дополняет обширную серию экскаваторов перегружателей Green Line, предназначенных для использования в порту и на площадке для сбора металлолома. Для таких работ предусмотрены разнообразные конфигурации машин, которые полностью удовлетворят желания заказчика.

# Максимальная мощность:

# Дизельный двигатель Cummins мощностью 224 кВт, отвечает экологическому стандарту Tier 4f

# Альтернативным решением является электродвигатель: мощность 200 кВт, напряжение 400 В, частота 50/60 Гц

# Грузоподъемность, превосходящая другие машины: до 5,7 т при вылете стрелы до 21 м

# Разнообразная оснастка: длина рабочего оборудования от 17 до 21 м

# Гибкая модульная система: возможны машины с колесной ходовой частью, с различными портальными и пилонными конструкциями, с рельсовой ходовой частью

# Современная комфортабельная кабина Maxcab для продолжительной работы без усталости, опция: подъем и выдвижение вперед, возможны дополнительные специальные варианты

# Высочайшие стандарты безопасности: имеется доступ для технического обслуживания благодаря пригодной для перемещения поворотной платформе; перила и помост у кабины; поворотная платформа; прожектор на светодиодах; обзорные камеры справа и сзади

# Энергосберегающие приводы: опция для всех машин — электрогидравлические приводы, серийная система рекуперации энергии Green Hybrid для экономии до 30 %.

Подпись к фотографии:

# Новый экскаватор SENNEBOGEN 850 с радиусом действия до 21 м и многочисленными вариантами оснастки предназначен специально для перевалки лома и работ в порту.