Hasta un 30 % de ahorro de energía: Excavadora de manipulación SENNEBOGEN 850 de la serie E para manipulación de chatarra y puertos

Para bauma 2016, SENNEBOGEN lleva la excavadora de manipulación 850 de la actual serie E, una máquina para la manipulación de material exigente en puertos, en el desguace o en aplicaciones industriales. La nueva generación de máquinas convence con sus cómodas capacidades de carga de 5,7 t con un alcance máximo de hasta 21 m y un ahorro de hasta el 30 % de combustible gracias a su innovador sistema de recuperación de energía Green Hybrid.

La SENNEBOGEN 850 convence desde hace años a clientes de todo el mundo en su categoría de máquinas para la manipulación de material en el desguace y en el puerto. Con la nueva generación de serie E, SENNEBOGEN ha optimizado sus excavadoras de manipulación a fondo y se ha adaptado a las exigencias cada vez mayores. La nueva SENNEBOGEN 850 tiene un potente motor diesel de 224 kW conforme con la normativa de emisión de gases de escape Tier 4f, así como un sistema automático de paro al ralentí y EcoMode. Como alternativa, hay disponible una variante Tier 3a y un motor eléctrico. Con una capacidad de carga de 5,7 t con una longitud de equipamiento de 21 m, la máquina convence por sus cómodas reservas, ya sea en la manipulación portuaria o de chatarra.

Por primera vez también para la SENNEBOGEN 850: sistema Green Hybrid

Aunque el sistema de recuperación de energía Green Hybrid hasta ahora solo se empleaba en los modelos más grandes, ahora SENNEBOGEN también ha incluido el sistema en la 850 para bauma. Su funcionamiento se ha demostrado como acreditan los primeros clientes a nivel mundial. Un cilindro de recuperación montado en el centro entre los dos cilindros de elevación del brazo, compensa en su función el peso del brazo y reduce de esta manera significativamente los costes de energía hasta en un 30 por ciento. Al bajar el brazo, este cilindro hidráulico adicional almacena la energía en el cilindro de gas comprimido colocado en la parte posterior de la máquina. Esta energía almacenada se puede volver a aprovechar en la siguiente elevación. Este principio de funcionamiento se puede comparar con un muelle que se comprime y que vuelve a emitir energía al soltarse.

Máxima comodidad y visibilidad inmejorable para el conductor

La nueva SENNEBOGEN 850 ofrece un espacio de trabajo cómodo para el conductor y con una visibilidad inmejorable desde la cabina elevable de serie Maxcab. Esto permite moverse a 3,0 m de altura con progresión continua y se puede desplazar hacia delante 2,6 m.

SENNEBOGEN 850 serie E – en resumen

# La SENNEBOGEN 850 de la nueva serie E complementa la amplia gama de excavadoras de manipulación Green Line para la aplicación en la manipulación portuaria y en el desguace. Para este tipo de aplicaciones se dispone de múltiples configuraciones que satisfacen fácilmente las necesidades específicas del cliente.

# Potencia al máximo nivel:

# Motor diesel Cummins con 224 kW - Tier 4f

# Alternativamente: Motor eléctrico con 200 kW a 400 V - 50/60 Hz

# Capacidad de carga superior: Hasta 5,7 t a 21 m de alcance

# Múltiple equipamiento: Longitudes de equipamiento de 17 m hasta 21 m

# Sistema modular flexible: Con carro inferior móvil, carro inferior de orugas, variantes con pilón, soluciones de pórtico, carro de rodad. sobre carriles

# Moderna Cabina Confort Maxcab para un trabajo confortablemente prolongado, opcionalmente elevable y con avance horizontal, son posibles variantes especiales

# Máximos estándares de seguridad: Mantenimiento fácilmente accesible a través de la superestructura giratoria, barandilla y pasarela en la cabina y en la superestructura giratoria, faro LED, cámaras perimetrales a derecha e izquierda

# Accionamientos de ahorro de energía: Todas las máquinas con soluciones de accionamientos electrohidráulicos opcionales, sistemas de recuperación de energía Green Hybrid de serie para un ahorro de hasta un 30 %.

Pie de foto:

Con la nueva 850, SENNEBOGEN ofrece una excavadora de manipulación específica para la manipulación de chatarra y las aplicaciones portuarias, con alcance de hasta 21 metros y numerosas variantes de equipamiento.