Kostensparend und extrem zuverlässig:  SENNEBOGEN 835 Elektro

Bis zu 50% Betriebs- und Energiekosten spart eine Elektromaschine im direkten Vergleich mit einer konventionellen, dieselbetriebenen Lösung. Mit dem neuen 835 Elektro der aktuellen E-Serie bringt SENNEBOGEN zur bauma 2013 ein durchdachtes Maschinenkonzept, das höchsten Ansprüchen im modernen Materialumschlag entspricht.

Seit vielen Jahren bietet SENNEBOGEN Umschlagsgeräte in Elektroausführung ab Werk an. Als erste Maschine der neuen E-Serie kommt der neue 835 Elektro mit einer optimierten, benutzerfreundlichen Anordnung der Komponenten, einer erhöhten Kühlleistung und zahlreichen Unterwagen-Varianten. Kraftvolle 160 kW leistet der standardmäßige Elektromotor. Für besonders schwere Einsätze, vor allem wenn Schüttgüter umgeschlagen werden, ist optional ein stärkerer 200 kW Motor verfügbar. Gleichzeitig bedeutet der Elektroantrieb aber auch geringe Lärmemmissionen, weniger Verschleiß und einen äußerst ruhigen Betrieb ohne Tankstopp. Beste Zugänglichkeit und Bedienfreundlichkeit im täglichen Betrieb gewährleistet der hinter dem Fahrerhaus motierte zentrale Schaltkasten. Die intelligente Vernetzung den einzelnen Komponten und eine einfache Handhabung gewährleistet SENCON, das SENNEBOGEN Steuerungssystem. Ausrüstungsvarianten von 16 m bis 18 m und hohe Traglasten machen den 835 Elektro zum zuverlässigen Allrounder.

# SENNEBOGEN 835 Elektro – zusammengefasst

# Leise und Leistungsstark:

# Elektrohydraulisches Antriebskonzept mit 160 kW Elektromotor,

# optional mit 200 kW Elektromotor verfügbar

# Stromzuführung: Kundenspezifischen Lösungen mit diversen Einspeisevarianten und Trommeln realisierbar

# Flexibles Baukastensystem: Mobilunterwagen, Raupenunterwagen, 4-Punkt-Untergestell oder kundenspezifische Speziallösungen

# maXcab Komfortkabine für dauerhaft entspanntes Arbeiten, hydraulisch hochfahrbar über 2,7 m

# Höchste Sicherheitsstandards: Geländer und Galerie an der Kabine und Oberwagen (optional), LED-Scheinwerfer, Umfeldkameras