Neu: SENNEBOGEN 830 M- HDS der E-Serie

Nach der Premiere des SENNEBOGEN 830 M der neuen E-Serie kommt zur bauma 2013 der 830 im mehreren Heavy Duty-Varianten für anspruchsvolle Spezialeinsätze. Eine Ausführung mit verstärktem Unterwagen, ein Trailer-Konzept und Bereifungen für den Einsatz in unwegsamen Gelände machen die Maschine universell einsetzbar.

Ausgestattet mit einen 164 kW starken Cummins Dieselmotor beeindruckt der SENNEBOGEN 830 der neuen E-Serie mit einem äußerst kraftvollen Antrieb. Drei Varianten von mobilen Unterwägen sind dazu verfügbar. Der 830 M-HD besticht durch einen verstärkten Unterwagen für höchste Beanspruchungen. Mit großdimensionierter Single-Bereifung kommt der 830 M-HDS daher – prädestiniert für den Betrieb im unwegsamen Gelände auch abseits von befestigten Flächen. Und schließlich überzeugt die Maschine mit dem Trailer-Konzept des SENNEBOGEN 830 M-T mit bis zu 80 t Zugkraft für einen nachlaufenden Anhänger, der besonders als Logistiker auf dem Holzlagerplatz seine Stärken zeigt. Ausgestattet mit der bewährten hydraulisch vor- und hochfahrbaren maXcab Komfortkabine behält der Fahrer in jedem Fall den Überblick. Ausrüstungslängen von 14 m bis 17 m und eine einfache und sichere Zugänglichkeit zu Wartung und Service machen den SENNEBOGEN 830 äußerst komfortabel und zuverlässig im täglichen Betrieb.

# SENNEBOGEN 830 M-HD / M-HDS / M-T

# Drei Unterwagen-Varianten

# 830 M-HD mit Unterwagen MP31E, Bereifung 12.00 – 20, 8-fach

# 830 M-HDS mit Unterwagen MP34 E, Bereifung 16.00 – 25, 4-fach

# 830 Trailer mit Unterwagen MP38E, Bereifung 650/65 R25, 4-fach

# Leistungsstark: Cummins Dieselmotor mit 164 kW, Tier 3b /4i,

# Hydrauliksystem: max. Fördermenge 520 l/min bei bis zu 250/350 bar und 310 l Hydrauliktank

# maXcab Komfortkabine für dauerhaft entspanntes Arbeiten, hydraulisch hochfahrbar über 2,7 m