Innovation erleben: Effektive Strommastenmontage mit dem SENNEBOGEN 673 HD bei Himmel und Papesch

Um den steigenden Anforderungen an die Stromnetzkapazitäten nachzukommen, entsteht derzeit zwischen dem niedersächsischen Hemmoor und der Landeshauptstadt Cuxhafen ein Ersatzneubau der 110 kV Hochspannungsleitung. In einem neuartigen Verfahren werden dort Stahlvollwandmasten mit einem SENNEBOGEN 673 Raupenteleskopkran gegründet.

Die malerische Region rund um das niedersächsische Hemmoor  ist geprägt von Wiesen, Seen und vor allem unzähligen Mooren. Um den gestiegenen Anforderungen an das Stromnetz im Zuge der vermehrten Windkrafterzeugung  nachzukommen, entsteht auf 35 km zwischen Hemmoor und Cuxhafen eine neue 110 kV Hochspannungsleitung. Die Firma Himmel und Papesch (HuP) mit Sitz im hessischen Bebra wurde mit der Errichtung der Ersatztrasse beauftragt und setzt dazu als Allroundmaschine einen neuen SENNEBOGEN 673 R-HD Raupenteleskopkran äußerst erfolgreich ein.

Aufgrund der besonderen Bodenbeschaffenheit  in den Moorgebieten werden im Streckenabschnitt nahe der Ortschaft Hemmoor anstelle der bisherigen Stahlgitterkonstruktion in einem neuartigen Verfahren Stahlvollwandmasten eingetrieben. Zunächst werden die bestehenden Gittermasten entfernt und das Fundament für die neue Gründung vorbereitet. Der SENNEBOGEN 673 R-HD kommt hier im ersten Schritt als klassischer Kran für den Rückbau und die Verladung der Masten zum Einsatz.

Interessant wird es, wenn die Maschine in Kombination mit einem Junttan Hydraulikhammer zum Einsatz kommt. Mit dem 6 t schweren Fallgewicht werden zunächst die bestehenden Fundamente tiefer in den Boden getrieben, um Platz für die neue Gründung zu schaffen. Anschließend folgt ein Stahlring, der mit gut 2 m Durchmesser das spätere Betonfundament begrenzt. Mit Hilfe eines von HuP entwickelten Rammgerüstes können schließlich die bis zu 15 m langen Rammrohrgründungen millimetergenau senkrecht in den Boden getrieben werden.

Zwei bis drei Tage benötigen die Spezialisten mit diesem neuen Verfahren pro Mast  - eine enorme Zeitersparnis gegenüber anderen Methoden. Das Fundament ist sofort belastbar und der Eingriff in die Natur bleibt äußerst gering, weil der Mast an gleicher Stelle wie zuvor errichtet werden kann.

Mit dem SENNEBOGEN 673 der aktuellen E-Serie hat HuP die perfekte Maschine für diesen anspruchsvollen Einsatz gefunden. Über den gesamten Prozess hinweg ist der 160 kw starke Raupenteleskopkran mit seinen 36 m Auslegerlänge das Mittel der Wahl. Weil Material und Maschinen für jeden Mast mehrmals pro Woche neu in Stellung gebracht werden müssen, sind eine hohe Flexibilität und geringe Rüstzeiten erforderlich. Dank des einfahrbaren Raupenfahrwerks und des innovativen Selbst-Montage-System ist der SENNEBOGEN 673 zügig per Tieflader  mit nur 3 m Transportbreite umzusetzen und sofort wieder einsatzbereit. Kurze Strecken fährt die Maschine selbst und steht auch auf schwierigem Grund sicher.

Neben der Gründung wird der 673 R-HD auch zur Montage der bis zu 30 m hohen Strommasten verwendet. Hier lobt Fahrer Dominik Andreä besonders die um 20° neigbare maXcab Komfortkabine – bester Überblick ist so stets gewährleistet. 
„Der SENNEBOGEN 673 überzeugt durch gute Rundumsicht und ein angenehmes, ergonomisches Arbeitsumfeld. Mit dem Teleskopausleger kann ich viel zügiger Arbeiten, als mit einem vergleichbaren Seilbagger, das spart Zeit und Aufwand“, erklärt Dominik Andreä. Ein umfangreiches Sicherheitspaket samt Umfeldkameras und das komfortable SENNEBOGEN Control System SENCON unterstützen ihn zudem im täglichen Betrieb.

Statement:

„Dank des SENNEBOGEN 673 Teleskopkrans brauchen wir mit unserer neuen Methode durchschnittlich nur zwei Tage für die komplette Montage der Hochspannungsmasten. Die Vorteile des Raupenteleskopkrans in Sachen Rüstzeit und Flexibilität liegen dabei auf der Hand – die perfekte Maschine für diesen anspruchsvollen Einsatz.“ Baustellenleiter Polier Heber. (Bild mit Helm)

Bildunterschrift:

Bei Himmel und Papesch wird ein neuer SENNEBOGEN 673 R-HD für die Gründung und Montage von Monopfahl-Hochspannungsmasten eingesetzt. Die Maschine kommt sowohl für Montageaufgaben als auch in Kombination mit einem Junttan Hydraulikhammer in der Verrohrung zum Einsatz.