120-тонный телескопический гусеничный кран от SENNEBOGEN

Новый SENNEBOGEN 6113 — это крупнейший телескопический кран нижнебаварского производителя крановой техники. Отличительными особенностями новой модели от SENNEBOGEN являются грузоподъемность 120 т, проверенная концепция стрелы и высокая мобильность. Модель 6113 на 50 % увеличивает предельную грузоподъемность телескопических кранов штраубингского производителя.

За более чем 20 лет своего существования компания SENNEBOGEN сумела занять уверенные позиции на мировом рынке автокранов и телескопических гусеничных кранов. Строительные компании и арендаторы крановой техники по всему миру доверяют надежным телескопическим кранам SENNEBOGEN. Уже существующий ассортимент кранов SENNEBOGEN грузоподъемностью от 8 до 80 т покрывает широкий спектр задач, при этом особые преимущества при поднятии, перемещении и позиционировании грузов предлагают именно телескопические гусеничные краны. Новый телескопический гусеничный кран SENNEBOGEN 6113 грузоподъемностью 120 т будет весьма интересен многим арендаторам кранов и строительным предприятиям.

Быстрота и универсальность: стрела с полным силовым замыканием

Одним из наиболее важных компонентов SENNEBOGEN 6113 является мощная телескопическая стрела. Так же, как и в других моделях этой серии, стрела обладает полным силовым замыканием. Эта не требующая обслуживания система обеспечивает за счет использования нескольких цилиндров непрерывное телескопирование с постоянным с силовым замыканием. С помощью джойстика можно легко и быстро настроить требуемую длину стрелы. Это экономит время и делает работу более эффективной, особенно тогда, когда в ходе работ приходится изменять длину стрелы. В то время как в одноцилиндровых системах элементы стрелы соединены друг с другом дорогостоящим винтовым соединением, модель 6113 позволяет изменять длину стрелы и работать быстро и эффективно.

Широкий спектр задач благодаря непревзойденной маневренности

Длина 40 м позволяет решать самые разнообразные задачи. За счет гуська длина стрелы может достигать 70 м. Однако главное назначение этой машины становится ясным тогда, когда она передвигается со 100 % груза, обслуживая при этом даже удаленные друг от друга строительные участки.

Даже на труднопроходимой местности кран SENNEBOGEN 6113 поражает своей маневренностью. Возможно ведение работ при уклоне до 4 градусов, что достигается невероятно прочной конструкцией стрелы.

Ходовая часть длиной 8 м с опорными плитами шириной 900 мм, с одной стороны, обеспечивает низкое давление на грунт, с другой стороны, позволяет достичь максимальную устойчивость, особенно если учесть возможность ее телескопического раздвижения до колеи 5,40 м.

Компактность – универсальность применения

По сравнению с другими конструкционными исполнениями телескопический гусеничный кран выгодно отличается компактностью и универсальностью. Например, по сравнению со вседорожным колесным краном гусеничный кран занимает почти на 30 % меньше площади и потому имеет неоспоримое преимущество при работе в условиях стесненного пространства. Благодаря прочной стреле эти машины применяются не только в качестве крана для поднятия грузов, но и для специализированных фундаментных и земляных работ в комбинации с устройствами, оснащенными гидроприводами, например, встряхивателями. Спектр решаемых задач расширяет возможность установки подъемной платформы грузоподъемностью до 1000 кг. Это позволяет применять данную машину для разрушения и сноса зданий и сооружений, а также для решения технических задач в горнодобывающей промышленности.

Удобство управления – простота транспортировки

Комфортабельная кабина Maxcab, наклоняемая на 20 градусов, обеспечивает водителю наилучший обзор и отличается эргономичностью. Традиционно SENNEBOGEN предлагает опцию регулирования высоты кабины в диапазоне 2,70 м, что открывает водителю уникальные возможности в отношении обзора и безопасности. Обширный пакет средств обеспечения безопасности, включающий в себя светодиодные прожекторы и обзорные камеры, облегчит работу в любой ситуации.

Арендаторов крановой техники, прежде всего, заинтересует простота транспортировки телескопического крана. Благодаря инновационной системе самостоятельной сборки телескопической ходовой части Starlifter машина легко и быстро собирается за несколько операций. Малая транспортировочная ширина 4 м при собранной ходовой части обеспечивает крану SENNEBOGEN 6113 не только маневренность на строительной площадке, но и простоту погрузки. Если снять ходовую часть, то транспортировочная ширина уменьшится до 3,0 м.

Современный и чистый двигатель – экономия топлива

Как телескопический кран новой серии E 6113 благодаря двигателю Cummins мощностью 168 кВт в комбинации с сажевым фильтром и современной обработкой отработавших газов соответствует требованиям директивы об уровне токсичности отработавших газов TIER 4f. Дополнительно работа в режиме Eco Mode с уменьшенной частотой вращения обеспечивает высокую экономию электроэнергии. Новая система управления и диагностики SENNEBOGEN обеспечивает наряду с обзорной индикацией всех рабочих параметров и простым интуитивным управлением интерфейса пользователя простую и быструю обработку сообщений об ошибке. С помощью данной системы можно легко и просто проверить также ограничитель грузового момента.

В 6113 реализованы новые идеи об удобстве технического и сервисного обслуживания. Централизованная точка смазки для всех мест шарнирных соединений и поворотного круга позволяют снизить затраты на сервисное обслуживание, а оптимальный доступ к точкам для технического обслуживания и важным компонентам экономит время в ежедневной работе.

SENNEBOGEN 6113 серии E – резюме

# Компактность и мощь: максимальная грузоподъемность 120 т, дальность хода до 67 м.

# Стрела с полным силовым замыканием: 4-компонентная телескопическая стрела с постоянным силовым замыканием, чрезвычайно прочное исполнение, телескопируется с гидравлическим управлением джойстиком (не пошаговое перемещение, как в одноцилиндровых конструкциях), длина 40 м, гусек 8 или 15 м

# Универсальность и разнонаправленность применения: прочная телескопируемая гусеничная ходовая часть с высокой устойчивостью, перемещение со 100 % груза, работы при уклоне 4° и решение динамических задач

# Простота транспортировки – быстрая готовность к работе: транспортировочная ширина всей машины — 3 м, простая система самостоятельной сборки со съемной ходовой гусеничной частью и в этом случае транспортировочная ширина — 3,0 м, компактность

# Эффективность: высокопроизводительный и экономичный дизельный двигатель Cummins мощностью 168 кВт, обработка отработавших газов в соответствии с нормой Tier 4f

# Интуитивность управления: система управления и диагностики SENCON для наглядного и интуитивного управления

Подпись к фотографии:

SENNEBOGEN представляет свой новый телескопический гусеничный кран 6113, поражающий максимальной длиной стрелы 67 м и максимальной грузоподъемностью 120 т.