SENNEBOGEN 8400: Balance Umschlagbagger bis 42 m Reichweite

SENNEBOGEN erweitert seine Produktpalette der Balance Umschlagbagger deutlich nach oben. Der neue SENNEBOGEN 8400, der ab Ende 2016 verfügbar sein wird, beeindruckt mit komfortablen Reichweiten bis 42 m und überzeugt mit sparsamen Elektromotoren und EQ-Technologie. Die Umschlagmaschine ist im gesamtem Arbeitsbereich ausbalanciert und garantiert dank klassischem Hebelgesetz geringste Energie-und Betriebskosten im Einsatz.

Die Balance Technologie ermöglicht einzigartige Einsparungen bei Energie- und Betriebskosten von bis zu 75 % gegenüber konventionellen Antriebs- und Maschinenkonzepten mit Dieselantrieb. Zwei kraftvolle 160 kW Elektromotoren treiben den 8400 Umschlagbagger zuverlässig an. Gleichzeitig bleibt die Ausrüstung dank des verstellbaren Gegengewichts in jeder Position stets ausbalanciert und der Schwerpunkt der Ausrüstung incl. Greifer liegt zentrisch in der Mitte. Mit diesem EQ-Prinzip bleibt die Maschine konsequent in Balance. Hiermit genügt auch bei großen Reichweiten und hohen Traglasten ein geringer Energieeinsatz zum Antrieb.

Ausgeklügelte Balancer-Technik und Elektroantrieb: 75 % Einsparung

Die Funktionsweise ist einfach. Mit lediglich je zwei Zylindern für Hub und Stiel lässt sich die gesamte Ausrüstung steuern. Eine parallel zum Ausleger geführte Schubstange verbindet den Stiel mit dem rückwärtigen Gegengewicht und sorgt für eine effektive Kraftübertragung. Bei jeder Arbeitsbewegung wird das Kräftegleichgewicht analog dem klassischen Hebelgesetz in Balance gehalten. Selbst bei hohen Lasten und großer Reichweite muss nur die aufgenommen Last bewegt und angetrieben werden – eine enorme Kraft und Energieersparnis. Einsparungen bei Betriebs- und Service- und Energiekosten in Höhe von bis zu 50 % lassen sich alleine durch das ausgeklügelte Balancer- Konzept erzielen.

In Kombination mit dem elektrohydraulischen Antriebskonzept von SENNEBOGEN werden zusätzlich erhebliche Einsparungen erzielt. Als Elektromaschine benötigt der 8400 EQ lediglich ca. 50% der Energie einer vergleichbaren dieselbetriebenen Maschine.

Im Hafenumschlag mit 42 m Reichweite zuhause

Einsetzbar ist der neue SENNEBOGEN 8400 EQ vor allem im Hafenumschlag oder in industriellen Applikationen. Mit bis zu 12 t Traglast bei einer Reichweite von 42 m deckt eine stationäre Maschine bereits eine Fläche von rund 5.500 qm komfortabel ab. Von einer zentralen Position lassen sich weiterhin mehrere Arbeitsschritte logistisch optimal abarbeiten, und die Übersicht ist dank Pylon-Aufbau und erhöhter Kabinenposition stets gewährleistet. Für beste Übersicht auf den Arbeitsbereich sorgt die nach vorne versetzte Portcab Hafenkabine mit sehr geräumigen Platzverhältnissen und großer Bodenscheibe.

Zentral und einfach zugänglich – das SENNEBOGEN Power Pack

Die SENNEBOGEN Umschlagbagger stehen für besten Bedienkomfort und komfortable Wartung. Ein begehbares Power-Pack schafft beste Zugänglichkeit zu Motor und Steuerungstechnik bei jedem Wetter – Servicefreundlichkeit in ihrer besten Umsetzung. Die zentral zugänglichen Mess- und Wartungspunkte garantieren eine schnelle Überprüfung der gesamten Hydraulikanlage. In einem großzügigen Maschinenraum sind sämtliche Antriebs- und Steuerungskomponenten zentral zusammengefasst. Diese übersichtliche Anordnung zusammen mit einfacher Wartung und verständlicher Technik bewährt sich im täglichen Betrieb. Mit über 60 Jahren Erfahrung garantiert SENNEBOGEN höchste Zuverlässigkeit und ein Höchstmaß an Sicherheit und Lebensdauer. Durch die Verwendung von bewährten Modul-Komponenten und einer servicefreundlichen Positionierung der Zylinder sind eine schnelle Ersatzteilversorgung und optimale Wartung gewährleistet. Das weltweite Händlernetz mit geschulten Servicetechnikern garantiert beste Betreuung.

SENNEBOGEN steht für individuelle, kundenspezifische Lösungen und dank des modularen Aufbaus der Maschine sind diverse Ausstattungsvarianten jederzeit möglich. Von stationären Untergestellen, Raupenfahrwerken oder Schienenlösungen, bis zum Ponton-Aufbau sind unterschiedlichste Lösungen kundenspezifisch realisierbar.

Bildunterschrift: Als neuen Balance Umschlagbagger bringt SENNEBOGEN den neuen 8400 mit 42 m Reichweite und kostensparenden Elektroantrieb.

SENNEBOGEN 8400 E-Serie – zusammengefasst

# Energieeffizient und kostensparend:

# 2 x Elektromotor mit 160 kW bei 400 V- 50/60 Hz

# Überlegene Reichweite: Bis 42 m Reichweite

# Flexibles Baukastensystem: Stationärer Aufbau, Raupenfahrwerk, Pylon-Varianten, Portallösungen, Schienenunterwägen

# Moderne Portcab Komfortkabine für dauerhaft entspanntes Arbeiten und  beste Übersicht

# Höchste Sicherheitsstandards: einfach zugängliche Wartung durch begehbares Power Pack, Geländer und Galerie an Kabine und Oberwagen, LED-Scheinwerfer, Umfeldkameras