Jusqu'à 30 % d'économie d'énergie : machine de manutention SENNEBOGEN 850 série E pour la manutention portuaire et de ferrailles

À l'occasion du salon bauma 2016, SENNEBOGEN présente avec la série E actuelle de la machine de manutention 850 une machine pour les travaux exigeants de manutention de matériaux dans les ports, les parcs à ferrailles ou pour une utilisation industrielle. La nouvelle génération de machines convainc par une capacité de charge confortable de 5,7 t pour une portée jusqu'à 21 m et permet une économie de carburant jusqu'à 30 % grâce à son système innovant de récupération d'énergie Green Hybrid.

Pour la manutention de matériaux dans les parcs à ferrailles et en zones portuaires, la machine SENNEBOGEN 850 convainc depuis de nombreuses années des clients dans le monde entier dans sa catégorie de machines. Avec la nouvelle génération des séries E, SENNEBOGEN a intégralement optimisé ses machines de manutention et les a adaptées aux exigences accrues. La nouvelle machine SENNEBOGEN 850 est équipée d'un moteur Diesel d'une puissance de 224 kW conforme au niveau d'émission Tier 4f avec arrêt automatique de marche à vide et EcoMode. Une variante Tier 3a et un moteur électrique sont également proposés. Avec une charge de 5,7 t pour une longueur d'équipement maximale de 21 m, la machine convainc par ses réserves confortables, que ce soir dans la manutention portuaire ou de ferrailles.

Pour la première fois pour la machine SENNEBOGEN 850 : système Green Hybrid

Alors que le système de récupération d'énergie Green Hybrid était utilisé jusqu'à présent uniquement sur les plus grands modèles, SENNEBOGEN présente désormais également le système dans la machine 850 lors du salon bauma. Le mode de fonctionnement est éprouvé et a déjà fait ses preuves auprès de clients dans le monde entier. Un vérin de récupération monté entre les deux vérins de levage sur la flèche compense le poids de la flèche et réduit ainsi les coûts d'énergie jusqu'à 30 pour cent. Ce vérin hydraulique supplémentaire stocke l'énergie générée par l'abaissement de la flèche dans les vérins à gaz comprimé situés à l'arrière de la machine. Cette énergie emmagasinée est ensuite à nouveau disponible pour l'opération de levage suivante. Le principe est comparable à celui d'un ressort comprimé qui restitue son énergie lorsqu'il se détend.

Confort et visibilité inégalés pour le conducteur

Le nouveau modèle SENNEBOGEN 850 offre au conducteur un poste de travail confortable avec une meilleure visibilité depuis la cabine Maxcab surélevable de série. La cabine peut être réglée en hauteur en continu de 3,0 m et peut être déplacée vers l'avant de 2,6 m.

SENNEBOGEN 850 série E – résumé

# La SENNEBOGEN 850 de la nouvelle série E est le complément idéal à la large gamme de machines de manutention Green Line pour la manutention portuaire et dans les parcs à ferrailles. De nombreuses configurations sont disponibles pour répondre à tous les besoins spécifiques dans ces applications.

# Puissance au niveau maximal :

# Moteur Diesel Cummins de 224 kW - Tier 4f

# Ou bien : moteur électrique de 200 kW pour 400 V- 50/60 Hz

# Capacité de charge en levage : jusqu'à 5,7 t pour 21 m de portée

# Nombreux équipements : longueurs de 17 m à 21 m

# Système modulaire flexible : avec châssis mobiles, à chenilles, solutions à pylône ou à portique, châssis de roulement sur rails

# Cabine confort Maxcab moderne pour travailler longtemps sans fatigue, pouvant être surélevée ou avancée en option, autres variantes possibles

# Normes de sécurité exigeantes : maintenance facile grâce à la tourelle accessible, garde-corps et galerie sur la cabine et la tourelle, phares LED, caméras à droite et à l'arrière

# Mécanisme d'entraînement économe en énergie : toutes les machines peuvent être équipées en option de solutions d'entraînement électrohydrauliques, système de récupération d'énergie Green Hybrid de série pour économiser jusqu'à 30 % d'énergie.

Légende :

Avec le nouveau modèle 850, SENNEBOGEN présente une machine de manutention spécialisée dans la manutention portuaire et de ferrailles d'une portée jusqu'à 21 m, disponible dans de nombreuses variantes.