Fino al 30 % di risparmio energetico: escavatori di movimentazione SENNEBOGEN 850 della serie E per la movimentazione di rottamazione e portuale

Al bauma 2016, SENNEBOGEN presenta il nuovo escavatore per movimentazione 850 della serie E attuale, una macchina per la movimentazione complessa di materiale portuale, presso i luoghi di raccolta dei rottami o per l'utilizzo industriale. La nuova generazione di macchine sorprende per i carichi utili confortevoli di 5,7 t, per una portata massima che può raggiungere i 21 m e per il risparmio di carburante fino al 30 % grazie all'innovativo sistema di recupero di energia Green Hybrid.

Nella movimentazione di materiale presso il punto di rottamazione e nell'area portuale, la SENNEBOGEN 850 è considerata dai clienti la macchina più sorprendente della sua categoria già da parecchi anni. Con la nuova generazione della serie E, SENNEBOGEN ha ottimizzato i suoi escavatori di movimentazione adattandoli alle nuove esigenze. La nuova SENNEBOGEN 850 dispone di un potente motore diesel da 224 kW, del livello di scarico Tier 4f, comprendente un sistema di stop automatico in caso di funzionamento a vuoto, e dell'EcoMode. In alternativa, sono disponibili anche una variante Tier 3a e un motore elettrico. Con un carico massimo di 5,7 t e una lunghezza di equipaggiamento massimo di 21 m, la macchina sorprende per le sue riserve confortevoli sia nella rottamazione che nella movimentazione portuale.

Per la prima volta anche sulla SENNEBOGEN 850: il sistema Green Hybrid

Mentre il sistema di risparmio di energia Green Hybrid finora era stato utilizzato solo per i modelli di dimensioni maggiori, al bauma SENNEBOGEN mostra questo sistema applicato anche al modello 850. Le funzionalità sono comprovate, come mostrano gli esempi di successo provenienti da clienti di tutto il mondo. Un cilindro di risparmio energetico posto centralmente tra i due cilindri di sollevamento montati sul braccio compensa con la sua funzione il peso del braccio, riducendo decisamente i costi energetici fino al 30 percento. Questo cilindro idraulico aggiuntivo consente un risparmio di energia durante l'emissione del braccio nei cilindri dell'aria compressa ubicati sul retro della macchina. L'energia immagazzinata viene utilizzata per la corsa successiva. Il principio di funzionamento è paragonabile a quello di una molla che viene compressa e che, al suo rilascio, riemette l'energia inglobata.

Comfort e visuale massimi per il conducente

Al conducente la nuova SENNEBOGEN 850 offre una postazione di lavoro confortevole, con la massima visuale e con la cabina standard sollevabile Maxcab. La cabina è sollevabile in altezza illimitatamente fino a 3,0 m ed è spostabile in avanti di 2,6 m.

La serie E 850 SENNEBOGEN in breve

# La SENNEBOGEN 850 della nuova serie E completa la gamma di escavatori di movimentazione della Green Line per l'utilizzo portuale e presso i punti di rottamazione. Per questi utilizzi sono disponibili diverse configurazioni in grado di soddisfare senza problemi le necessità specifiche del cliente.

# Potenza al massimo livello:

# Motore diesel Cummins con 224 kW - Tier 4f

# In alternativa: motore elettrico da 200 kW a 400 V- 50/60 Hz

# Carichi utili superiori: fino a 5,7 t con una portata di 21 m

# Svariate attrezzature: dimensioni delle attrezzature comprese tra 17 m e 21 m

# Struttura modulare flessibile: con sottocarro mobile, sottocarro cingolato, varianti con pilone, soluzioni del portale, sottocarri su rotaie

# Moderna cabina comfort Maxcab per l'esecuzione dei lavori nella massima tranquillità, con opzione di sollevamento e di guida trasversale e con possibilità di varianti su misura

# Massimi standard di sicurezza: manutenzione facilmente eseguibile grazie alla torretta percorribile, corrimano e ballatoio lungo la cabina e sulla torretta, fari a LED, telecamere a tutto campo a destra e in basso

# Trasmissioni a risparmio energetico: tutte le macchine sono disponibili opzionalmente con soluzioni di trasmissione idraulica elettronica e sistema di risparmio di energia Green Hybrid di serie per un risparmio fino al 30 %.

Dicitura sottostante all'immagine:

Con la nuova 850, SENNEBOGEN introduce un escavatore di movimentazione particolarmente adatto per la movimentazione di rottami e portuale, con portate che possono raggiungere i 21 m e numerose varianti di equipaggiamento.