SENNEBOGEN 613 – Grúa telescópica compacta de 16 t con nueva cabina

SENNEBOGEN ha desarrollado de nuevo desde lo fundamental su grúa telescópica más pequeña. La popular grúa compacta convence con su cómoda capacidad de carga de hasta 16 t y sus polifacéticas posibilidades de aplicación para trabajos de montaje o para su uso en obras. Otra novedad es la Multicab 2, que también se presenta aquí por primera vez como la nueva cabina de confort.

Sus dimensiones extremadamente compactas y su transporte simple y económico hacían de la SENNEBOGEN 613 el ayudante más popular hasta ahora para muchas empresas de construcción y una máquina interesante para las flotas de alquiler. SENNEBOGEN presenta ahora por primera vez, a tiempo para bauma, su nueva generación de grúas telescópicas móviles. El nuevo diseño de la máquina impresiona con su construcción robusta, su Full-Power Boom de serie, su capacidad de carga de 16 t y su longitud de brazo de 18,8 m. Además de la máquina base, también se ha revisado completamente la motorización y la cabina del conductor.

Estreno en Bauma: Nueva cabina del conductor Multicab 
SENNEBOGEN presenta por primera vez en bauma 2016 la cabina del conductor revisada Multicab 2, que en el futuro irá incluida de serie en las máquinas pequeñas de SENNEBOGEN. La nueva Multicab 2 aúna un diseño moderno con la máxima comodidad para el conductor y con un equipamiento ergonómico. Además de estructurar de nuevo el equipamiento interior, la cabina tiene un parabrisas frontal curvado para una visibilidad óptima hacia delante y una luna trasera plegable. La 613 también cuenta con un sistema de aire acondicionado y un siento cómodo, incluyendo elementos de mando con vibración, de serie. Como es costumbre en las grúas de SENNEBOGEN, esta se puede ajustar a una altura de 1,75 m y permite una mejor vista general de la zona de trabajo.

Full-Power Boom para movimientos telescópicos con progresión continua

Al igual que las grúas telescópicas disponibles, la nueva 613 también está equipada con Full-Power Boom probado. Esto significa que todas las extensiones se pueden realizar de forma telescópica con progresión continua mediante una palanca de mando y, por tanto, se puede trabajar en cualquier posición. También es posible realizar movimientos telescópicos con carga de manera segura. Con una longitud de brazo de 18,8 m como máximo y un plumín abatible de 5 m, la SENNEBOGEN 613 cubre una zona de trabajo cómoda mientras que se mantiene compacta y maniobrable. Con un ancho de transporte de tan solo 2,55 m, la máquina también se puede transportar mediante remolque de plataforma baja de forma sencilla y económica.

La SENNEBOGEN 613 se propulsa mediante un motor diesel económico de 92 kW conforme con la normativa de emisión de gases de escape Tier 4f. Esta nueva generación de motores no solo se corresponde con las exigencias actuales de la normativa de emisión de gases de escape, sino que también ofrece un gran ahorro de consumo gracias a su tratamiento de gas de escape mediante AdBlue. La nueva SENNEBOGEN 	613 en el futuro estará disponible en dos variantes con chasis móvil y mecanismo de rodadura sobre orugas.

SENNEBOGEN 613 serie E – en resumen

# Compacta y potente: capacidad de carga de 16 t y dimensiones compactas

# Full-Power Boom: pluma telescópica de varias piezas, siempre por arrastre de fuerza, hechura muy robusta, extensible hidráulicamente con progresión continua mediante la palanca de mando (sin procedimiento de pasos de 1 cilindro), longitud 18,8 m

# Transporte sencillo – lista para el uso rápidamente: ancho de transporte de 2,55 m, se puede usar inmediatamente, punta abatible de 5 m

# Eficiente: motor diesel de 92 kW potente y económico, sistema de tratamiento de gas de escape según Tier 4final

# Manejo intuitivo: sistema de diagnóstico y control SENCON para una guía de usuario clara e intuitiva

# Puesto del conductor cómodo: Nueva cabina del conductor ergonómica Multicab 2